## Slide 1
CH 2
Windows Ubuntu 설치
CH 1
부품 구성 및 PC 연결
CH 3
Ubuntu에서 Cmake 빌드
CH 4
파일 이동
CH 5
IP Camera 사용
Rex board
Quick-Start
Guide

## Slide 2
1. 부품 구성 및 PC 연결
구성 소개
AC/DC 전원 케이블
USB 케이블
보드 본체
AC/DC 전원 케이블 1ea
USB 케이블 1ea
보드 본체 1ea

## Slide 3
1. 부품 구성 및 PC 연결
PC 연결
USB 케이블을 보드에 DEBUG 라고 쓰여있는 부분에 연결하고, 반대편 USB 케이블을 PC에 연결해주시면 됩니다

## Slide 4
2. Windows Ubuntu 설치
윈도우 설정
Windows PowerShell을 관리자 권한으로 실행시켜 줍니다

## Slide 5
2. Windows Ubuntu 설치
윈도우 설정
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
위의 명령을 복사해서 입력해줍니다
잠시후에 작업이 완료되고 Y를 입력해서 PC를 다시시작 시켜줍니다

## Slide 6
2. Windows Ubuntu 설치
Ubuntu 설치
https://www.microsoft.com/ko-kr/p/ubuntu/9nblggh4msv6?activetab=pivot:overviewtab
위의 링크로 이동하여 Ubuntu를 설치하여 줍니다

## Slide 7
2. Windows Ubuntu 설치
Ubuntu 설치
사용하실 USER NAME과 PASSWORD를 2번 입력 하면 리눅스 환경이 생성됩니다

## Slide 8
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
프로젝트 로딩
git clone https://github.com/infoworks-rex/rex-examples.git
위의 코드를 복사해서 실행해줍니다
우분투 창에서는 마우스 우클릭을 하면 붙여넣기가 됩니다

## Slide 9
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
Cmake 설치
sudo apt-get update
sudo apt install cmake
위에 2줄 명령어를 실행해줍니다
실행하다가 Y/N를 입력하라는 창이 나오면 Y를 입력해줍니다

## Slide 10
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
컴파일러 설치
sudo apt-get install gcc-aarch64-linux-gnu
위의 명령을 실행해주고 중간에 Y/N을 묻는 메시지가 뜨면 Y를 입력해줍니다

## Slide 11
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
컴파일러 설치
sudo apt-get install g++-aarch64-linux-gnu
위의 명령을 실행해주고 중간에 Y/N을 묻는 메시지가 뜨면 Y를 입력해줍니다

## Slide 12
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
컴파일러 설치
sudo apt-get install build-essential
위의 명령을 실행해주고 중간에 Y/N을 묻는 메시지가 뜨면 Y를 입력해줍니다

## Slide 13
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
컴파일러 설치
cd /opt/
해당 주소에서 zip file 다운로드 sudo wget https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/6.3-2017.05/aarch64-linux-gnu/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz
압축 풀기 sudo tar –xf gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz
ls 압축 푼 폴더 확인

## Slide 14
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
Cmake 빌드
cd rex-examples/AI/Supervised/Object_detection/SSD_Inception_exam
mkdir build
cd build
cmake ..
4줄의 명령을 순서대로 입력해줍니다
그 다음 ls를 명령했을 때 밑과 같이 뜬다면 성공입니다

## Slide 15
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
Cmake 빌드
make
정말로 make만 치시고 엔터 치시면 됩니다
ls 명령어를 치면 이제 REX 보드에서 실행 가능한 실행파일이 생성 된 걸 확인 할 수 있습니다

## Slide 16
4. 파일 이동
Minicom 설치
① sudo apt -y install minicom
minicom 설치

## Slide 17
4. 파일 이동
Minicom 설치
① sudo minicom -s
minicom을 Setting 모드로 열기

## Slide 18
4. 파일 이동
Minicom 설치
① 방향키 상/하 입력으로 [Serial port setup] 메뉴 선택 후 ENTER 키 입력

## Slide 19
4. 파일 이동
Minicom 설치
① A 키를 눌러 [Serial Device] 선택, 텍스트를 /dev/ttyUSB0로 수정.
② F 키를 눌러 [Hardware Flow Control]을 No로 설정
③ E 키를 눌러 [Bps/Par/Bits] 메뉴 Open

## Slide 20
4. 파일 이동
Minicom 설치
① A와 B 키를 이용해 Baud Rate를 1500000으로 변경. (Current: 1500000 8N1)
② ENTER 키를 두 번 입력

## Slide 21
4. 파일 이동
Minicom 설치
① 방향키 상하 입력으로 [Save setup as dfl] 선택, ENTER키 입력. 설정이 저장됨.

## Slide 22
4. 파일 이동
Minicom 설치
① 방향키 상하 입력으로 [Exit] 메뉴 선택, ENTER 키 입력해 설정 모드 Exit

## Slide 23
4. 파일 이동
Minicom 설치
① ENTER키 입력 시 [root@rk1808:/]# 텍스트 출력 확인
Minicom을 종료할 때는 Ctrl + A, X를 순서대로 입력.
Minicom을 다시 실행할 때는 sudo minicom 입력.

## Slide 24
4. 파일 이동
파일 이동
① Ctrl + A, S를 순서대로 눌러 [Upload] 메뉴 표시, [zmodem] 메뉴 선택 후 ENTER 키 입력.

## Slide 25
4. 파일 이동
파일 이동
① 원하는 디렉토리로 이동.
방향키 상하 입력으로 디렉토리 선택
Space를 2번 연속 입력해 선택한 디렉토리로 이동.

## Slide 26
4. 파일 이동
파일 이동
① 전송할 파일 선택
방향키 상하 입력으로 커서 위치 변경
Space를 눌러 파일 선택(여러 파일 선택 가능)

## Slide 27
4. 파일 이동
파일 이동
① 전송할 파일 선택 완료 후 ENTER 키 입력
선택한 파일들이 모두 전송됨.
Press any key to continue 메시지가 나올 때까지 대기.
메시지가 나오면 아무 키나 눌러서 전송 종료.

## Slide 28
5. IP Camera 사용
IP CAMERA
IP 카메라를 라우터를 통해 유선으로 연결 혹은 무선으로 연결 후 IP 고정 실시
① IP camera finder 다운로드
http://www.vstarcam.co.kr/atboard_view.php?model=&grp1=support&grp2=download&uid=10046&keyfield=&keyword=&page=1
② app-find-vstarcam.exe 실행
③ IP 카메라를 라우터에 연결 후 찾은 IP 더블클릭

## Slide 29
5. IP Camera 사용
IP CAMERA
① Default ID : admin, password : 888888 를 사용
② 해당하는 모드 동의 선택
③ 오른쪽 하단의 카메라 구성 버튼 클릭
④ 네트워크 설정 – 네트워크 기본 설정에서 “DHCP 서버로부터 IP를 불러옵니다.” 항목 선택 해제 후 IP 주소 fix하기.

## Slide 30
5. IP Camera 사용
코드 다운로드
① git clone http://server.info-works.co.kr/gitlab/veritas/rk1808_rtsp.git
코드 다운로드
② ls
디렉토리 내용 확인. 사진과 일치해야 한다.

## Slide 31
5. IP Camera 사용
IP CAMERA
① cd rt1808_rtsp/ 디렉토리 이동
② source rk_build.sh 빌드 진행
③ build 폴더 안에 IP_CAMERA_CONTROL.out 실행파일 확인.

## Slide 32
5. IP Camera 사용
IP CAMERA
① 컴파일 출력물인 IP_CAMERA_CONTROL.out 를 [4. 파일 이동] 챕터를 참고해 보드로 전송.
② rk1808_rtsp 폴더 안에 있는 ptz_request 폴더를 [4. 파일 이동] 챕터를 참고해 보드로 전송.

## Slide 33
5. IP Camera 사용
이더넷 설정
Minicom 접속
① 이더넷을 통해 IP 카메라를 보드에 연결
② ifconfig를 통해 eth0 연결 확인
③ 이더넷의 주소와 net mask를 IP 카메라의 고정 IP와 net mask로 설정
ifconfig eth0 192.168.0.201 netmask 255.255.255.0

## Slide 34
5. IP Camera 사용
IP CAMERA
① 보드 내에 IP_CAMERA_CONTROL.out 과 ptz_request 폴더 복사했는 지 확인

## Slide 35
5. IP Camera 사용
IP CAMERA
① ./ IP_CAMERA_CONTROL.out [아이피주소] [Framecount] 입력
② 아이피 주소만 입력 시 Framecount 없이 계속 실행
③ Framecount 입력 시 해당하는 Frame 수 만큼 스트리밍 후 종료
④ W,A,S,D 로 해당하는 방향 입력 후 엔터
– PTZ control
⑤ 15 frame마다 raw data를 Frame[count].yuv 형식으 로 저장
- yuv 파일은 https://rawpixels.net/ 사이트를 이용해 출력 확인 가능

## Slide 36
5. IP Camera 사용
IP CAMERA 코드 설명
Main application
main.cpp : 3가지 모듈 include를 통해 IP Camera PTZ control 및 stream
Module
  ptz-control : Onvif 프로토콜 방식을 통해 PTZ 제어.
  rex-display : 스트리밍 데이터를 연결된 화면에 출력.
  rtsp-ffmpeg : rtsp 프로토콜 방식을 통해 streaming data load.
ptz_request
- Onvif를 통해 PTZ 제어시 전송할 Packet Body 양식

## Slide 37
5. IP Camera 사용
Main.cpp 코드 설명
rtsp_ffmpeg_init(inputStream)
입력된 input stream -> rtsp://admin:888888@[입력된IP주소]:10554/tcp/av0_1 주소를 통해 rtsp 통신 init
rtsp_ffmpeg_set_save
SAVE(=1) 으로 세팅을 하면, 30 Frame마다 yuv 파일 생성
이 함수를 실행하지 않으면, default SAVE 값이 0 이므로 Frame 저장 안함.
Rtsp_ffmpeg_get_frame_info
카메라에서 가져올 프레임의 크기 정보를 framebuffer에 저장 함.
함수 실행 후, 가져온 프레임 크기에 맞게 framebuffer.data에 공간을 할당해준다.

## Slide 38
5. IP Camera 사용
Main.cpp 코드 설명
Control_loop
ptz_control을 위해 실행되는 함수
키보드 입력을 통해 Pan/Tilt 수행
rtsp_ffmpeg_loop
Rtsp 스트림을 통해 읽어온 데이터를 framebuffer.data에 저장.
drawFrame
Framebuffer.data를 연결된 화면에 출력

## Slide 39
5. IP Camera 사용
ptz_control.cpp 설명
command[5]
[0] : tilt up request의 body
[1] : pan right request의 body
[2] : tilt down request의 body
[3] : pan left request의 body
[4] : stop request의 body
request_send
command[op_code] 에 해당하는 request를 url로 보냄
CURLOPT_POSTFIELDS 옵션 설정을 통해 PTZ 제어 패킷 Body를 넣어준다.
curl_easy_perform을 통해 url로 전송

## Slide 40
5. IP Camera 사용
ptz_control.cpp 설명
control_loop
main에서 생성된 ptz_control thread가 수행하는 함수
w d s a 키보드 입력을 통해 카메라 ↑→↓← 제어
q or Q 입력 시 ptz 제어 종료.
제어방식 : countinuous move 방식이므로 입력 request를 보내고 100000usec (0.1sec)의 딜레이 후 stop request를 보내서 정지하는 방식.
delay 값을 조절해 한번 입력 시 각도 조절 가능.